## Slide 1
ЯРОСЛАВСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСВОГО СОЮЗА Л.А.ГОВОРОВА
Адъюнкт:
старший лейтенант Зацепин Д.А.
Научный руководитель:
кандидат технических наук, доцент
Сисигин И.В.
Ярославль - 2025
Способ увеличения дальности обнаружения беспилотных летательных аппаратов с использованием векторного накопления в пассивных радиотехнических системах

## Slide 2
Актуальность
Рисунок 1. Соотношение типов СВН применяемых противником в ходе СВО
Chart: 
| БпЛА | РСЗО и КР | Вертолёты | Самолёты
Ряд 1 | 0.54 | 0.24 | 0.13 | 0.09
Столбец1
Столбец2
Рисунок 2. Статистика применения БпЛА различного назначения
Рисунок 3. Последствия ударов БпЛА
Активные РЛС | Пассивные РЛС
Небольшая дальность обнаружения | Сигналы случайного характера
Риск обнаружения и поражения противником | Сигналы малой мощности
Вывод: Активное использование беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различных типов, включая FPV-дроны и специализированные модели (например, "Т-18", "Фузик"), подтверждает их стратегическую значимость и высокую угрозу.

## Slide 3
Анализ методов обнаружения БпЛА
км
Используя формулу дальности радиосвязи получим:
(1)
Основные методы обработки сигналов, применяемые в пассивных РЛС:
Цель работы: Увеличение дальности обнаружения БпЛА за счет пространственной обработки сигналов от каналов управления или видеопередачи
Метод | Преимущества | Недостатки
Спектральный анализ | Обнаружение сигналов в шумах | Высокие вычислительные затраты для широкополосных сигналов
Корреляционный метод | Высокая точность при наличии эталонов | Неэффективен для динамически меняющихся сигналов (например, ППРЧ)
(0.1 Вт) – мощность передатчик БпЛА;
𝜆 = 0.125 м (частота 2.4 ГГц);
Pr min = 10^-12 Вт – пороговая чувствительность приемника.
Таким образом, при скорости БпЛА порядка 20 м/с располагаемое время на принятия решения составит около 1 минуты, что недостаточно для принятия ответных мер по его уничтожению.

## Slide 4
Математическая модель
Рисунок 4. Модель приемного тракта, обеспечивающего реализацию векторного накопления сигнала
Сигналы на выходе приемных антенн:
Перенос сигнала в частотную область:
Свертка позволяющая получить значение фазового вектора:
Векторное суммирование полученной функции в течении M периодов приёма сигналов:
Входной сигнал:
(2)
(6)
(5)
(4)
(3)

## Slide 5
Результаты моделирования
Рисунок 5. Распределение фазовых векторов, при входном отношении сигнал/шум – 20дБ
(а) – без накоплений
(в) – 20 накоплений
(б) – 10 накоплений

## Slide 6
Результаты моделирования
Решение о наличии цели принимается по правилу:
Предложенный метод векторного накопления позволяет увеличить дальность обнаружения БпЛА в пассивных системах до 4.5-5 км, что в 3 раз превышает возможности традиционных методов. Преимущества:
Устойчивость к нестационарности ППРЧ-сигналов;
Линейный рост ОСШ с увеличением M;
Совместимость с существующей аппаратной базой.
Рис. 6 Распределение амплитуд фазовых векторов
Рис. 7 Распределение амплитуд на входе устройства обработки

## Slide 7
ЯРОСЛАВСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Адъюнкт :
старший лейтенант Зацепин Д.А.
Научный руководитель:
кандидат технических наук, доцент
Сисигин И.В.
Ярославль - 2025
Способ увеличение дальности обнаружения беспилотных летательных аппаратов с использованием векторного накопления в пассивных радиотехнических системах