## Slide 1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ С НИЗКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ СРЕДСТВАМИ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ
ТЕМА
Ярославское высшее военное училище ПВО имени Маршала Советского Союза Л.А.Говорова
Докладчик:
Смолин Роман Владимирович

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
2
Обнаружение излучения бортовых РНС
Средства пассивной локации в составе разведывательно-информационного комплекса
Бортовые радионавигационные средства когерентно-импульсного типа
Цель исследования: повышение дальности действия пассивной локации в целях обеспечения требуемого уровня безопасности военных и государственных объектов в условиях современных угроз
Результат обнаружения излучения бортовых РНС
Pрнс< Pрнс треб.
rо< rо треб.
Задача исследования: разработка метода повышения чувствительности средства пассивной локации к маломощным когерентно-импульсным сигналам на основе совершенствования алгоритмов цифровой обработки сигналов.

## Slide 3
Ограничения:
Gспл (β,ε)≤ G*спл (β,ε)
Pспл min ≤ P*спл min
Tн ≤ Tобз. ртр
Nкан≤ Nкан. min
(Fл.т. ≤ Fл.т. треб.)
Aспл=1
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА
3
Известные способы обнаружения сигналов с априорно неизвестными характеристиками, основанные на энергетическом обнаружении, рассмотренные в работах Куприянова А.И., Радзиевского В.Г., Перунова Ю.М., Фомичева Л.И., Алмазова В.Б., Смирнова Ю.А., Мельникова Ю.П, Дятлова А.П. и д.р. малоэффективны при накоплении сигналов бортовых РНС когерентно-импульсного типа с низкой энергетической доступностью.
Nкан ≈ 1012
↑
Корреляционно-фильтровой способ (Tобн < Tобз. спл, rо ≥ rо треб)
(Tобн << Tобз. спл, rо ≥ rо треб)
Задача обнаружения
Условия:
Pрнс = 0,1…10 Вт
Fп = 1…20 кГц
τи = 1…10 мкс
qвх < 1…5 дБ
Многоканальная обработка
Широкополосный цифровой параллельный спектроанализатор
Энергетический способ обнаружения
(Tобн ≈ Tобз. спл, rо = rо треб)
Минимальные требования к наличию априорных сведений
Fлт ≤ Fлт треб
Накопление маломощных КНС
(qвх < 20 дБ)
qвых< qвых треб
↑
Известны: Fп, τи, f0
Известны: ∆Fп, ∆τи, ∆f0
Гипотеза: повышение ОСШ на входе устройства принятия решения при обнаружении квазинепрерывной последовательности радиоимпульсов с низкой энергетической доступностью, возможно за счет использования в алгоритме обработки параллельного спектроанализатора априорной информации о структуре разведываемого сигнала и шума.

## Slide 4
ФОРМИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУНКЦИИ ВЗВЕШИВАНИЯ
4
Рис. 5. Взвешивающая функция
Рис. 3 Нормированная инвертированная огибающая АКФ шума
Рис. 4 Нормированная огибающая АКФ квазинепрерывной последовательности радиоимпульсов
Рис. 1 АКФ шума и квазинепрерывной последовательности радиоимпульсов, их аппроксимированные огибающие
(1)
(2)
Рис. 2 Зависимость показателя распределения энергии сигнала в АКФ от количества накапливаемых импульсов

## Slide 5
ВЗВЕШИВАНИЕ АКФ ВХОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
5
Рис. 7. АКФ входной реализации после взвешивания
Рис. 8. Модуль АКФ от АКФ входной реализации
после взвешивания
Рис. 6. Взвешивание АКФ входной реализации
(3)
Вычисление АКФ от взвешенной
АКФ входной реализации

## Slide 6
6
Выигрыш в ОСШ на входе УПР при применении разработанного способа относительно энергетического в диапазоне значений ОСШ на входе приёмного модуля СПЛ от 0 до 10 дБ составляет 3-6 дБ.
Разработанный способ:
– нечувствителен к априорной информации о диапазонах частот повторения и длительностях импульсов;
– количество каналов определяется размером Фурье-преобразования и составляет порядка 103 каналов.
Рис. 10. Кривые обнаружения
Рис. 9. Зависимость ОСШ на входе УПР от ОСШ на входе приемного модуля СПЛ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБА

## Slide 7
7
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ С НИЗКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ СРЕДСТВАМИ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ
Способ обнаружения источника квазинепрерывных сигналов с низкой энергетической доступностью средствами пассивной локации отличается от ранее известных формированием решающей статистики с учетом структуры разведываемого сигнала и шума путем взвешивания АКФ входной реализации, согласованной со временем накопления и шириной полосы анализа, накоплением энергии полезного сигнала от взвешенной АКФ входной реализации и позволяет обеспечить невосприимчивость приемного устройства к априорным сведениям о параметрах разведываемых сигналов и необходимую дальность действия средства пассивной локации.