## Slide 1
17.04.2025 года
МТФ-2025: СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КО С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ХТИ). Требования к изготовлению ко с хти.
Бабкина Галина Владимировна
Начальник центральной измерительной лаборатории ПАО «ОДК-Сатурн»

## Slide 2
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Контроль геометрических параметров деталей и сборочных единиц
Нормативная документация по контрольным образцам
с использованием средств измерения (универсальные СИ, контрольно-измерительное оборудование)
с помощью специальной контрольной оснастки (контрольные приспособления, шаблоны, калибры и т.д.)
методом сравнения с контрольными образцами (КО)
ОСТ 1 00405 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение контрольных образцов. Основные положения
ОСТ 1.41968 Отраслевой стандарт. Контроль качества двигателей и агрегатов по контрольным образцам
СТП 503.183 Контроль качества продукции по контрольным образцам

## Slide 3
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Проблемы использования действующих контрольных образцов
1. Деталь типа «Шайба», требуется контроль радиуса перехода фаски к внутреннему диаметру

## Slide 4
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Внешний вид радиуса перехода фаски к внутреннему диаметру
Сравнение детали с контрольным образцом
Деталь
Контрольный образец
При сравнении детали с контрольным образцом, имеющим нормированные ХТИ, невозможно однозначно определить, насколько точно радиус перехода на детали соответствует радиусу перехода на образце

## Slide 5
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
2. Деталь типа «Лопатка», требуется контроль радиуса входной и выходной кромок пера

## Slide 6
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Внешний вид радиуса входной кромки
Внешний вид радиуса выходной кромки
При сравнении радиусов входной и выходной кромки лопатки с контрольным образцом, имеющим нормированные ХТИ, разница между годной и несоответствующей деталью неочевидна.

## Slide 7
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
3. Деталь типа «Колесо зубчатое», требуется контроль шероховатости и радиуса скругления кромок зубьев

## Slide 8
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
При сравнении шероховатости радиуса скругления на зубьях с контрольным образцом, имеющим нормированные ХТИ, невозможно достоверно установить соответствие.

## Slide 9
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Направления использования контрольных образцов для оценки качества ДСЕ
Контроль и оценка качества продукции осуществляется методом сравнения с контрольным образцом.
КО в зависимости от назначения подразделяются на:
1. КО качества поверхностей, внешнего вида, взаимного расположения деталей в сборочной единице:
- качество поверхностей при изготовлении деталей, сборочных единиц, изделий;
- качество поверхностей после приработки различного вида испытаний, выработки изделиями ресурса;
- качество поверхностей и материала отливки, штамповки, покрытия, сварных, паяных, клеевых соединений и т.п.;
- качество сборки сборочных единиц, контровки, обжимки, кернения, маркирования, взаимного положения деталей;
- характер переходов между поверхностями, конфигурация, состояние профилей деталей и сборочных единиц;
микро и макроструктуры шлифов и т.п.
2. КО, имеющие нормированные и регламентированные КД или ТД характеристики точности изготовления, для контроля геометрических параметров продукции:
- шероховатость поверхности;
- фаска;
- радиус скругления, радиус кромки пера, радиус перехода и т.п.

## Slide 10
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Указание о применении КО вносится в КД инженером-конструктором (для приемочного контроля) или в ТД инженером-технологом (для контроля на промежуточных операциях), при условии обеспечения достоверности результатов контроля, в следующих случаях:
невозможен сплошной контроль характеристики объекта контроля (сварные швы, шероховатость поверхности, дефекты штампованной, литой, эмалированной поверхности и др.);
затруднен или ограничен доступ к элементу контроля;
высокая трудоемкость контроля большого количества деталей с использованием СИ (элементы лопаток, шестерен, нормализованных деталей и др.).
На любой элемент конструкции, являющийся объектом контроля и оценки качества по КО, в КД и ТД задаются конкретные показатели качества, достаточные для изготовления КО и оценки его качества известными методами контроля.
Правильность и целесообразность назначения способа контроля по КО проверяется на этапе метрологической экспертизы КД, ТД.
При проведении МЭ КД и ТД, имеющей указание на применение КО с нормированными ХТИ для контроля геометрических параметров, дополнительно проверяется:
обоснование невозможности или нецелесообразности выполнения операций приемочного или операционного контроля с помощью СИ;
соответствие задаваемых ХТИ КО требованиям к точности изготовления КО и условиям выполнения измерений;
возможность контроля значений ХТИ КО при их изготовлении и эксплуатации.

## Slide 11
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Применение контрольных образцов с характеристиками точности изготовления
Согласно ОСТ 1.41968, продукция, показатели качества которой не хуже показателей качества КО, считается годной.
При сравнении ДСЕ с одним КО во многих случаях сложно сделать однозначный вывод о годности. Возникает риск как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов контроля.
Таким образом, некоторое количество забракованных по результатам контроля с помощью КО ДСЕ потребует перепроверки значений геометрических параметров с использованием СИ. Это, в свою очередь, увеличивает цикл изготовления продукции, возрастают затраты на контроль, потребуются дополнительные материальные и человеческие ресурсы и т.п.

## Slide 12
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Для обеспечения достоверности контроля геометрических параметров с применением контрольных образцов
предлагается:
1. Устанавливать не менее двух КО:
- для геометрических параметров, заданных с допуском - выполняются с наибольшими и наименьшими предельными значениями, но не превышающими их;
- для контроля шероховатости поверхности – выполняются со значением параметра шероховатости поверхности по предпочтительным значениям в соответствии с ГОСТ 2789 на класс выше и ниже указанного в КД и ТД, с допусками + 12 %, - 17 % от номинального согласно ГОСТ 9378
2. КО для контроля шероховатости поверхности устанавливаются в случае невозможности использования стандартных образцов шероховатости поверхности (сравнения).
Примеры значений геометрических параметров при применении двух контрольных образцов
Первый КО должен быть изготовлен с параметром R 1,5, второй – R 1,3. При контроле данный параметр на ДСЕ признается годным, если при сравнении с первым КО он оценивается как «меньше или такой же», а при сравнении со вторым КО - как «больше или такой же».
1. Радиус перехода R 1,5-0,2
2. Шероховатость поверхности Rа 1,6
Первый образец изготавливается с шероховатостью Ra 3,2, второй – с шероховатостью Ra 0,8, с предельными отклонениями + 12 %, - 17 %.
ДСЕ считается годной по данному параметру, если при сравнении с первым КО он оценивается как «лучше», а при сравнении со вторым – как «хуже».

## Slide 13
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Требования к Изготовлению контрольных образцов с ХТИ
Для изготовления КО, имеющих нормированные ХТИ, разработчиком КД или ТД на изделие разрабатывается техническое задание (ТЗ) на изготовление КО, содержащее типовые требования по аттестации, первичному, периодическому и внеочередному контролю значений ХТИ КО, контролю их состояния, правильности применения и обслуживания.
ТЗ, КД и ТД на разработку и изготовление КО должны проходить метрологическую экспертизу.
КО с нормированными ХТИ направляются в центральную измерительную лабораторию для проверки геометрических параметров, указанных в бирке КО.
Бирка на КО подписывается главным метрологом, что подтверждает положительные результаты контроля значений ХТИ КО.
КД и ТД на КО согласовываются с главным метрологом.

## Slide 14
КОНТАКТЫ
ПАО «ОДК-САТУРН» г. Рыбинск, 152903 пр. Ленина, д. 163 тел.: +7 (4855) 32-89-32 galina.babkina@uec-saturn.ru www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-saturn