## Slide 1
17 апреля 2025 года
СОЗДАНИЕ условий для обеспечения требований ГоСТ 8.050 «Нормальные условия выполнения измерений»
Рюмин Илья Александрович
Инженер-программист ПАО «ОДК-Сатурн»

## Slide 2
Организация выполнения требований ГоСТ 8.050 в части соблюдения нормальных условий выполнения измерений
СТРУКТУРА ДОКЛАДА
Требования нормативной документации
Организация выполнения
требований ГОСТ 8.050
Локальные решения
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСТ 8.050
ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЙ
ОПТИМИЗАЦИЯ
Текущая ситуация
Итоги
Планы по реализации
МОНИТОРИНГ
НАДЗОР

## Slide 3
ТРЕБОВАНИЯ КД
Конструкторская документация
Требования, предъявляемые в современной конструкторской документации, предназначенной для выпуска высокотехнологичной продукции авиационного двигателестроения, с каждым годом становятся всё жёстче. Это связано с непрерывным совершенствованием требований к авиационной продукции, повышением эксплуатационных характеристик продукции военного и гражданского назначения, а также ужесточением экологических норм для всех видов транспорта.

## Slide 4
ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Выбор и назначение СИ
Одним из ключевых факторов достоверного подтверждения качества выпускаемой продукции является корректный выбор средств измерений, соблюдение условий их применения.
­­Выбор и назначение средств измерений должны производиться с учетом:
– требований к точности выполнения измерений;
– погрешностей, допускаемых при измерении и заданных в соответствующих нормативных документах.
Выбор и назначение СИ должен удовлетворять требованиям получения действительных значений измеряемых величин с оптимальной точностью при наименьших затратах времени и материальных средств.

## Slide 5
СОБЛЮДЕНИЕ ГОСТ 8.050
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Актуальность темы
Несоблюдение нормальных условий выполнения линейных и угловых измерений может привести к ошибкам в измерениях и дополнительным погрешностям, что повлияет на достоверность оценки качества продукции (ошибки I, II рода) и безопасность процессов;
Высокая стоимость создания условий для обеспечения нормальных условий измерений;
Сложность и трудоемкость расчетов по приведению результатов измерений к нормальным условиям.
3
1
ГОСТ 8.050 – государственный стандарт, устанавливающий требования к условиям выполнения линейных и угловых измерений.
Настоящий стандарт устанавливает требования к нормальным условиям выполнения линейных измерений в пределах от 1 до 500 мм и измерений углов с длинной меньшей стороны до 500 мм.
Цель стандарта
Обеспечить точность, достоверность и воспроизводимость результатов измерений
3
2
1

## Slide 6
ПРОБЛЕМАТИКА
ПРОБЛЕМЫ
Пределы допускаемого отклонения температуры объекта измерения и рабочего пространства от нормального значения в процессе измерения должны соответствовать установленным требованиям ГОСТ 8.050, однако температура поверхности ДСЕ, доставляемых на участки измерений может значительно отличаться от температуры в зоне измерения (до 10 °С).
В помещениях отсутствует оборудование для определения температуры поверхности детали, что может привести к грубым ошибкам (I, II рода), а так же к необоснованно завышенному времени выдержки детали до начала измерений.

## Slide 7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Реализовать проект улучшений по обеспечению нормальных температурных условий с использованием средств управления микроклиматом (недостаток – не всегда реализуемо, сопряжено со значительными финансовыми затратами)
Разработать и реализовать методику пересчета измеренных значений с учетом поправочного коэффициента, учитывающего отклонения фактического значения температуры окружающей среды от нормальной и коэффициента линейного расширения материалов (недостаток – трудоемкость расчетов, необходимость их автоматизации).
3
Организовать внесения изменений в КД, исходя из реальных условий выполнения измерений, в соответствии с действующими на предприятии процедурами
2
1
Риск получения недостоверной измерительной информации при несоблюдении требований ГОСТ 8.050-73 по температуре окружающей среды и времени выдержки ДСЕ.

## Slide 8
Использование тепловизоров
Мониторинг Температуры
Использование тепловизора для мониторинга температуры наружной поверхности ДСЕ.
Тепловизор настроен на мониторинг температуры наружной поверхности объектов в выделенной зоне, имеющей такую же температуру окружающей среды, как и в зоне измерений.
Изображение с тепловизора выводится на монитор персонального компьютера, что позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг температуры объектов. На экране отображается минимальная, максимальная и средняя температура всех объектов в фокусе камеры тепловизора.
Цветовая шкала позволяет быстро оценить разницу температур объектов. При достижении температуры поверхности объекта в соответствии с требованиями ГОСТ 8.050, ДСЕ перемещается в зону измерений.
Объективный метод мониторинга температуры поверхности ДСЕ позволяет во многих случаях предотвратить грубые нарушения и сократить время выдержки, что приводит к уменьшению общего времени выполнения измерений ДСЕ и увеличению пропускной способности оборудования.
Погрешность показаний - 0,3 °С

## Slide 9
КОМПЕНСАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАСШИРЕНИЙ НА КИО
Современные КИО оснащены функциями компенсации температурных изменений
Координатно-измерительные машины и КОМПЕНСАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАСШИРЕНИЙ
Данная функция позволяет привести результаты измерений, к нормальным температурным условиям измерения.
Формула:
где:
– изменение длинны
– коэффициент линейного расширения материала
– исходная длинна
– изменение температуры
Как это работает
Термодатчик измеряет температуру контролируемой ДСЕ и крайних точек подвижных осей КИМ
На основе коэффициента линейного расширения материала, автоматически вносятся поправки в результаты измерений

## Slide 10
КОМПЕНСАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАСШИРЕНИЙ НА КИМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Обеспечение паспортной точности измерений даже при резком изменении или
большой разности температур по осям КИМ;
Минимизация погрешностей, связанных с тепловым расширением;
Преимущества
Недостатки
Не учитывает особенности некоторых типов ДСЕ, в виду сложности расчета, что может привести к получению недостоверных измерительной информации
Наличие погрешности, связанной с разностью распределения теплового поля по объёму ДСЕ
Высокие требования к квалификации персонала
Потребность в использовании большого количества датчиков при измерении крупногабаритных ДСЕ

## Slide 11
Метрологический надзор
Требования к контролируемым характеристикам среды при использовании средств измерений повышенной точности (2 мкм и менее)
(20 ± 0,5) °С
(20 ± 3) °С
Перечень 041-0172
ГОСТ 8.050-73
Деталь
Измеряемый размер Ɩ = 250 мм;
Температура изделия t1 = 30 °C.
Средство измерений
Температура средства измерения t2 = 30 °C;
Материал измеряемого изделия и средства измерений - коэффициент линейного расширения α1 = 11,6 · 10-6.
Нормальная температура выполнения линейных измерений tн = 20 °С (по ГОСТ 8.050).
Погрешность измерений
Ɩ1 = Ɩ (1 + α1 ∆Т) = 250 · (1 + 11,6 · 10 -6 · (30 – 20)) = 250,029 мм.

## Slide 12
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ИЗМЕРЯЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Принцип работы программного средства (ПС):
Выбор вида технического требования с учетом влияния на действительное значение (охватываемый, охватывающий);
Выбор из справочника материала контролируемой ДСЕ (коэффициента линейного расширения);
Выполнение измерений с использованием универсальных СИ с дистанционной передачей данных;
Экспорт измерительной информации в ПС;
Экспорт в ПС данных о фактической температуре (используется датчик с дистанционной передачей данных);
Расчет действительного значения, приведенного к нормальным условиям выполнения измерений.
1
2
3
4
5
6
Для уменьшения трудоемкости предлагается разработать и внедрить программное средство для автоматической корректировки измеряемых значений.
Автоматизация корректировки

## Slide 13
ИТОГИ
ВНЕДРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕР ПОЗВОЛИТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
­­ Минимизировать погрешности, связанные с тепловым расширением материала ДСЕ;
Обеспечить соответствие требованиям ГОСТ 8.050;
Сократить время выдержки деталей перед измерениями, что повысит общую эффективность производственных процессов.
Предложенные решения позволят:
обеспечить стабильность параметров микроклимата участков контроля;
сократить время выдержки ДСЕ и средство технологического оснащения;
исключить грубые ошибки (I, II рода) что минимизирует погрешность измерений и повысит качество выпускаемой продукции.
В случае невозможности обеспечения требований ГОСТ 8.050 предлагается реализовать автоматический пересчет геометрических параметров исходя из фактической температуры окружающей среды и коэффициента линейного расширения материалов. ГОСТ 8.050 содержит обязательные требования к получению достоверных результатов измерений, но не включен в «Перечень документов по стандартизации оборонной продукции», несмотря на то, что несоблюдение требований данного государственного стандарта напрямую ведёт к ошибкам при измерениях I, II рода и снижению качества продукции.
ГОСТ 8.050

## Slide 14
КОНТАКТЫ
ПАО «ОДК-САТУРН» г. Рыбинск, 152903 пр. Ленина, д. 163 тел.: +7 (4855) 32-46-55 ryumin_ia1@saturn.int
i@ryumskis.ru www.uecrus.com

## Slide 15
КОНТАКТЫ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!